GeoTrans

Návod k aplikaci a zadání cvičení

Aplikace simuluje multikriteriální rozhodovací proces výběru trasy nové (kapacitní rychlostní) komunikace. Pro potřebu studentů se snaží modelovým způsobem popsat území, kudy by daná komunikace měla vest Na základě překážek a benefitů, které si studenti podle pokynů v zadání vyznačí sami, pak mohou zvolit nejekonomičtější trasu komunikace.

Na  začátku je nutné zvolit měřítko a DPI (počet pixelů na jeden palec), tímto se budou v mapě zobrazovat reálné kilometrové vzdálenosti. V případě podkladových map z Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) je měřítko mapy 1:120 000 (to znamená do kolonky napsat: 120000), DPI je 90.

1, Otevření aplikace a vložení mapy

Když by se vám odkaz otevřel, místo toho aby se nabídl ke stažení, tak na takto
zobrazenou stránku kliknětě pravým tlač.myši a dejte uložit jako. Vše umístěte
do jednoho adresáře a spustě .exe

Z aplikace otevřít podkladovou mapu např.R43.bmp. V názvech souborů
nepoužívejte diakritiku. Soubory nahrát do stejného adresáře. Načtěte mapu menu->Nástroje->otevřít mapu

2, Definice kritérií

Nyní musíme nadefinovat kriteria, které budou simulovat náklady a benefity v území. Pokud trasa komunikace propojí oblasti s benefitem, tak se zento zisk započítá do nákladů stavby, pokud protne oblast s náklady, tyto náklady navýší cenu naší trasy komunikace. Každý krok, který učiníte můžete zase smazat. Napravo je nabídka která popisuje pořadí události, kterou jste udělali. Tu můžete smazat tlačítkem: delete Ud. č. …

A, Města

- Velikost města zvolíme na základě jeho reálné velikosti a ekonomického potenciálu

Zdroj dat www.czso.cz, ČSÚ: Počet obyvatel v obcích k 1. 1. 2011. ČSÚ, Praha, 2011

http://www.czso.cz/cz/obce_d/index.htm, nebo jinde na ČSÚ

Velikost středu města podle počtu obyvatel města:

5000 – 10 000 obyv. – 1 bod

10 000 – 30 000 – 2 body

30 000 – 50 000 – 3 body

50 000 – 70 000 – 4 body

70 000 – 90 000 – 5 bodů

90 000 a víc - 6 bodů

- Ekonomický potenciál města podle počtu obsazených pracovních mist (OPM):

OPM = Ekonomicky aktivní zaměstnaní + dojíždějící do města – vyjíždějící z města

OPM = Zaměstnaní + EAdoj. – EAvyj.

Zdroj dat: www.czso.cz, Sčítání lidu k roku 2001

ČSÚ: stránky krajských pracovišť za rok cca 2003, 2004 – pro JMK např. http://www.czso.cz/xb/edicniplan.nsf/p/13-6223-03 tabulky:

B8, vyjíždějící podle obcí

B. 6. Ekonomická aktivita obyvatelstva podle obcí

Údaje o dojíždějících v JMK podle velkých měst tabulky D....

zbylé kraje podle dat ve studijních materiálech – Ekonomicky aktivní zaměstnaní

Dojížďka do zaměstnání a do škol – is.muni.cz

Méně jak 5000 OPM – 1 bod

5000   – 10 000 – 2 body

10 000 – 15 000 – 3 body

15 000 – 20 000 – 4 body

25 000 – 30 000 – 5 bodů

30 000 – 40 000 – 6 bodů

40 000 – 50 000 – 7 bodů

50 000 a víc – 8 bodů

- Politický potenciál: zatrhnete políčko politický potenciál – pokud se bude jednat o město, které výrazně podporuje přivedení dálnice: vyhledat informace na dostupných internetových zdrojích. Okomentovat v závěru.

B, Území řek

30 bodů: Labe od soutoku s Vltavou

20 bodů: Labe od soutoku s Orlicí

Svratka od soutoku s Loučkou, Svitava od soutoku s Punkvou

15 bodů: Dolní toky měnších řek: Úpa, Metuje, Divoká a Tichá Orlice, Loučná, Chrudimka, Moravská Sázava,  Březná, Třebůvka, Bělá,

Horní toky: Svratka, Svitava, Morava, Labe,

8 bodů: Říčky s názvy, jež jsou uvedeny v mapě a považujete je za významné

4 body – vybrané potoky, jež z důvodu stíženého reliéfu považujete za nutné uvést v mapě

C, Fyzické a terénní překážky

Zapněte si stínování v aplikaci: www.mapy.cz a orientujtese především podle  reliéfu zobrazeného v této aplikaci.

Hodnota 1: nad 700 m.n.m. nejvyšší převýšení – horské masivy, plus hluboká údolí: Svratka, Svitava, Křtinský potok, Punkva, Třebhůvka, Orlice atd.

Hodnota 3: 400 – 700 m. n. m. vrchoviny  a terénní překážky

Hodnota 5: 400 m.n.m. výrazné terénní překážky v nižších nadmořských výškách - především různá údolí!

D, Enviromentální překážky

Hodnota 1: Národní parky a CHKO

Hodnota 3: Přírodní památky, přírodní rezervace a jiná maloplošná chráněná 	území

Hodnota 5: pro jednoduchost chápejte jako území, kde je podíl lesů zhruba vyšší jak 80%

E, Ekonomický potenciál

Území, kde se nachází průmyslové zóny (pro jednoduchost vyberte alespoň, ty co jsou v databázi czechinvestu: http://www.prumyslove-zony.cz/blog/prumyslove-zony-53)

Databázi průmyslových zón nad 30 ha zjistíte na: http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/prumyslove-zony?stranka=1

Pro ilustraci můžete využít podkladových materiálů mapové=ho serveru, kde jsou vyznačeny i průmyslové plochy atd.: http://mapy.crr.cz/

1 čtverec: průmyslová zóna do 10 ha.

2 čtverce: 10 – 30 ha.

3 čtverce: 30 – 60 ha.

4 čtverce: více jak 60 ha.

Větší průmyslové podniky:

Pro jednoduchost využijte databázi z roku 2009, kterou budete mít ve studijních materiálech.

Jinak se dají informace o počtu zaměstnanců firem zjistit z www.hbi.cz, (C73742, dzjk4564).

1 čtverec: 500 – 1000 zaměstnanců

2 čtverce: 1000 – 1500 zam.

3 čtverce: 1500 – 2000 zam.

4 čtverce: nad 2000 zam.

F, Politické překážky

Na základě rešerše dostupné literatury, článků v elektronických zdrojích se pokuste identifikovat oblasti (obce), kde jsou proti výstavbě dálnice, či rychlostní silnice. Pokud nenajdete žádné informace, označte přinejmenším ty oblasti, jež jsou atraktivní pro cestovní ruch a kde by došělo výstavbou dálnice k jejich poškození.

3, Definice počátečního a koncového bodu trasy komunikace

V záložce návrh trasy komunikace musíte definovat počátek
a konec cesty (dvojklikem do řádku) a klikem do obrázku.

A, V Královhradeckém kraji bude počáteční bod: 313, 1947. To je konec dálnice D11

Koncový bod bude buď Náchodsko, nebo Žacléřsko

B, V případě R43: počáteční bod bude některý ze sjezdů z dálnice D1

Koncový bod někde, kde se může napojit na rychlostní silnici Pardubice – Olomouc

C, R35: počáteční bod, někde na dálnici D11

Koncový bod někde se napojit na R35 na Olomoucku

D, D8: Počáteční bod, konec dálnice D8 u Lovosic

Koncový bod, konec dálnice u Řehlovic

E, Rychlostní komunikace v Ústeckém kraji:

Počáteční bod: Ústí nad Labem s přihlédnutím k stávající dálnici D8

Koncový bod: někde u Chomutova.

4, Vyznačení trasy komunikace a výpočet nákladů

Cesta je dělena na úseky a cena každého úseku se vypočítává ve spodní
části aplikace - "Úsek cesty č."

Vytvořit vždy (minimálně) tři varianty trasy a ty pak srovnat

Trasu volíte prostým klepáním myši, která tak vytváří jednotlivé úseky trasy, které můžete zase mazat. Cesta je dělena na úseky a cena každého úseku se vypočítává ve spodní části aplikace - "Úsek cesty č."

5, Uložení projektu

Výsledek uložíte v menu  -> nástroje -> uložit projekt

Nejprve uložíte celou mapu se všemi vyznačenými náklady a benefity které jste zadali a vyznačenou trasou, jako obrázek

Poté se vás program zeptá na automatické uložení i samostatné trasy (v textovém formátu gott.). Tyto různé trasy pak můžete vždy do aplikace samostatně nahrát

a pro informaci se pak můžete srovnávat náklady jednotlivých tras. menu  -> nástroje -> nahrát trasu

Při ukládání jsou podmínky. Jestliže není vytvořena cesta, tak se  neukládá, jestliže není vytvořena cenová mapa, tak se neukládá a nelze uložit ani obrázek.

Postup při ukládání projektu:

V aplikaci otevřu nějakou mapu př. mapa.bmp
definuji nějaké kriteriální funkce a dám uložit
uložím obrázek např. obrázekmapy.png
obrázek obsahuje původní mapa.bmp, vrstvy kritérii a navrženou cestu.
ukončím aplikaci.

a teď se chci vrátit k uloženému příkladu
otevřu aplikaci dám otevřít mapu a nehraji obrázekmapy.png
to je však chyba toto není nosičem kriteriálních funkcí ani navržené 
cesty to je výsledný obrázek, který mohu uplatnit při prezentaci nikoli 
pro získání rozvahy cesty aj.

Správný postup:
musí se opět otevřít mapa.bmp
tím se nahrají údaje kritérii které jsou v souboru mapa.got ve uložených 
stejném adresáři kde mapa.bmp - jestliže byly uloženy
a pak nahrát trasu - jestliže byla uložena
a tím je příklad zase funkční a dává výsledky a hodnoty jsou možné změny 
a úpravy.